| Bischöfliches Generalvikariat Münster Hauptabteilung Seelsorge 211/7 Behindertenseelsorge | Münster, 2015-01-13 Name: Martin Merkens Rosenstr. 16 ( 48143 Münster Telefon: 02 51 - 495 - 6353 Telefax: 02 51 - 495 - 565 A.Z.: 5111 Aktenzeichen/Unsere Zeichen |
| --- | --- |

Checkliste „Pfarrheime“

Name der Pfarrei:

Standort des Pfarrheims:

Anschrift:

Ansprechpartner (wer hat Schlüssel, wer kennt sich mit Gebäude und Technik aus?):

Name:

Telefon:

E-Mail:

Checkliste (bitte alles Zutreffende ankreuzen)

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte | Platz für Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenbereich |  |  |  |  |
| Parkplätze Anzahl: | mindestens ein gekennzeichneter Parkplatz in der Nähe des barrierefreien (Haupt)eingangs |  |  |  |
| ÖPNV Anbindung | In barrierefrei erreichbarer Nähe befindet sich eine barrierefreie Haltestelle |  |  |  |
| Zugangswege | möglichst kurz, mindestens 1,80 breit, eben, hart, gleitsicher, möglichst fugenlos Trennung von Fußgänger- und Fahrbereich | gute Ausleuchtung, Wegführung unter Umständen mit taktilen Leitlinien |  |  |
| Rampen | Steigung max. 6%, seitlich gesichert >1,2 m breit, Handläufe, Radbegrenzung zur Sicherung gegen Abrutschen, nicht länger als 6 m, sonst mit Podesten, Freiflächen am Anfang und Ende 1,5 x 1,5m) |  |  |  |
| ausgeschilderte Umwege | falls keine Rampe vorhanden ist: gut ausgeschilderter alternativer stufenloser Zugang | Wegführung unter Umständen mit taktilen Leitlinien |  |  |
| Treppen | beidseitiger Handlauf, > 30 cm über die Stufen hinaus | Markierung der Treppenkanten |  |  |

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte | Platz für Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eingang |  |  |  |  |
| Eingangstür | mind. 90 cm breit, leichtgängig (ideal automatisch), Türschließer vermeiden oder schwach einstellen, Drehtüren nur in Kombination mit Alternativeingang, einfach zu bedienende Griffe, Schwelle einseitig nicht >2 cm, Türgriff auf 0,85 cm Freifläche vor und hinter der Tür 1,5 x 1,5m |  |  |  |
| Klingelanlage | In auch aus Sitzposition gut erreichbarer Höhe | gut lesbar, kontrastreich | Gegensprechan-lage mit visueller Anzeige |  |
| Eingangsbereich Anmeldung | möglichst stufen- und schwellenlos, keine stark geriffelten oder hochflorigen Matten oder Teppiche als Schmutzschleuse Anmeldung in Tischhöhe (für Rollstuhlfaher, Kinder auf Augenhöhe) |  |  |  |
| Schaukasten, Auslage | Aushänge sind in ausreichend großer und kontrastreicher Schrift. | Informationszettel auch in Großdruck. |  | Infomaterial in Leichter Sprache. |

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innere Erschließung |  |  |  |  |
| Flure | mind. 1,20 m breit | gute, blendfreie Ausleuchtung |  |  |
| Aufzug | Tür mind. 80 cm breit, Aufzuggröße mind. 1,10 x 1,40 m, erreichbare Lage der Bedienung, Handlauf, Bedienelemente auf 0,85 h | keine Sensortasten, Reliefschrift mind. 15 mm, evt. Brailleschrift, evt. akustische Stockwerkansage | optische Anzeige der Stockwerke |  |
| Treppen | rutschhemmender Bodenbelag, beidseitiger, durchgehender Handlauf 30 cm über erste und letzte Stufe hinaus in 0,85 h; Bewegungsflächen oben und unten, Abstand zu (Aufzugs)Türen etc. | kontrastreiche Markierung der Stufen, gute Ausleuchtung |  |  |
| Türen | >0,9 b cm breit, ergonomisch gute Türgriffe in 0,85 h, schwere Türen automatisieren, genügend Manövrierfläche vor den Türen, höchstens einseitig Schwelle höchstens 2 cm h | Glastüren mit Kontrastkennzeichnung |  |  |
| Bodenbeläge | keine hochflorigen Teppiche | evt. kontrastreiche Wegführung am Boden |  |  |
| Balkone, Terrassen | gut erreichbar für alle, möglichst fugenloser, harter Bodenbelag |  |  |  |

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grosse Räume |  |  |  |  |
|  | rutschfester Bodenbelag, genügend Platz für Rollstuhlfahrer/innen, einzelne Stufen vermeiden oder kontrastreich markieren, hindernisfreie Erreichbarkeit von Bühne und Rednerpult | gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung | gute Raumakustik, ggf. (mobile) Höranlage, Bühne und Rednerpult gut beleuchten |  |
| Behinderten WCs |  |  |  |  |
| Anzahl je nach Größe und Art der Einrichtung / mind. ein Beh-WC je Geschoss und Toilettenanlage | Größe und Ausbau gemäß Norm, nach außen öffnende Tür, > 0,9 b,beidseitig klappbare Griffe, 1,5 x 1,5 Bewegungsfläche, WC Sitz 46 – 50 h, Handtuchspender etc 0,85 h, Siegel bis Oberkante Waschbecken, Kleiderhaken auch auf 0,85 h, unterfahrbares Waschbecken 0,67 h wenn möglich geschlechtsneutral, evt. Kombination mit Wickeltisch |  |  |  |
| Küche |  |  |  |  |
|  | Bewegungsfläche für Kücheneinrichtung mind. 1,40 x 1,70 m, alles Wichtige auch aus Sitzposition erreichbar |  |  |  |

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Anforderungen |  |  |  |  |
| Bedienungselemente, Lichtschalter, Fenstergriffe, Tastaturen etc. | zwischen 0,85 und 1,10 m über dem Boden, mind. 40 cm ab Raumecke | kontrastreiche Ausführung, evt. Reliefschrift |  |  |
| Sicherung vor Unfallgefahren | kein Unter¬laufen von Treppen und anderen Gebäu¬deteilen | Hindernisse, Glastüren und –wände auf 1,40 – 1,60 m kontrastreich markieren |  |  |
| Beleuchtung |  | gute, blendfreie Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, helle Wände und Decken, Vermeiden von spiegelnden Oberflächen, gute Ausleuchtung von Gefahrenbereichen wie Treppen, Stufen | vermeiden von Schlagschatten in Gesichtern |  |
| Beschilderung | genügend Wegweiser und Schilder, Informationen auch aus der Sitzposition gut lesbar | kontrastreiche, große Schrift, keine spiegelnden Oberflächen |  |  |
| Hörtechnik | Induktionsschleife oder FM-Anlage, Gebärdensprach-Dolmetscher (mit entsprechenden Informationen, Schilder, Infobroschüre, Lage, Nutzungshinweise, wer kann Auskunft geben, (wie) wird der Bedarf erfragt, etc.) |  |  |  |